МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МПС РОССИИ)

29 июля 1992 г. N ЦЛ-66

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра

путей сообщения

Российской Федерации

Кондратенко А.Н.

ИНСТРУКЦИЯ

по организации радиосвязи начальника

поезда с машинистом локомотива

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок установления радиосвязи начальника пассажирского поезда (ЛНП) с машинистом локомотива, правила эксплуатации радиосредств и способы организации радиосвязи в рамках внедрения комплексной системы "Транспорт".

1.2. Радиосвязь предназначена для ведения служебных переговоров между начальником поезда (ЛНП) с машинистом локомотива (ТЧМ), ведущего данный поезд. Порядок взаимодействия с органами милиции, скорой помощи через ТЧМ разрабатывается отделениями дорог совместно с ОВД на транспорте и органами здравоохранения.

1.3. Радиосвязь применяется для повышения безопасности движения поездов, культуры и качества обслуживания пассажиров во время движения и на станциях.

1.4. Радиосвязь организуется в симплексном режиме в УКВ диапазоне волн.

Основным каналом радиосвязи является частота 151,825 МГц.

1.5. Радиосвязь между начальником поезда и машинистом локомотива может быть организована с использованием следующих типов радиостанций: IIP22В-2 "Транспорт РВ-2" (в дальнейшем РВ-2) или IIP22B-4 "Транспорт РВ-4" (в дальнейшем РВ-4), устанавливаемых в вагоне с радио-купе, 42 РTM-A2-ЧМ или IIP22B-1 "Транспорт РВ-1" (в дальнейшем РВ-1.1 к РВ-1.3), устанавливаемых на локомотивах. Также возможно применение носимых радиостанций.

1.6. При оборудовании штабного вагона радиостанцией РВ-2 или РВ-4 начальник поезда оснащается дополнительно носимой радиостанцией (радиостанция РН-12Б с манипулятором ПМ-802 или радиостанцией 11Р32Н с манипулятором M2) для установления радиосвязи с машинистом локомотива или с дежурным по вокзалу и по отправлению при перемещении ЛНП по составу или его выходе на перрон, а также для резервирования РВ-2 (РВ-4).

1.7. Должностные лица, перечисленные в пункте 1.2, должны быть ознакомлены под расписку руководителями подразделений с настоящей инструкцией и систематически инструктироваться ими с проверкой знаний о порядке пользования радиосвязью. Должностные лица несут персональную ответственность за содержание передаваемой информации, обеспечение допуска к микрофону, лиц имеющих на это право.

1.8. Техническое обслуживание и ремонт радиостанций, находящихся на балансе предприятий и организаций МПС, обеспечивают радиоцеха ВЧД, ВЧ или дистанции сигнализации, связи и вычислительной техники согласно порядка, установленного приказом начальника отделения дороги на договорной основе. Доставка радиосредств в ремонт и зарядка аккумуляторных батарей обеспечивается предприятиями, их использующими.

Представитель организации, выполняющей техническое обслуживание и ремонт радиостанции, в обязательном порядке отмечает исправность действия радиостанции постановкой штампа-справки в журнале формы ВУ-8А (приложение 1) после проверки радиостанции в объеме, установленном технологическим процессом обслуживания радиоаппаратуры или ее ремонта.

Примечание. Штамп-справка, должна иметь прямоугольную форму размером 80х30 мм и содержать: условное (телеграфное) наименование депо, дистанции сигнализации и связи, сокращенное наименование дороги; название депо; текст "Радиостанция исправна"; дату проверки; число, месяц, год; условное (телеграфное) наименование должности электромеханика, его подпись;

Пример заполнения штампа-справки:

ВЧ-5 Моск. ж.д. ШЧ-4                       ВЧ-5 Моск. ж.д. ШЧ-4

КП депо Москва-3я                          КП депо Москва-3я

Радиостанция исправна                      Радиостанция исправна

"2" августа 1992 г.                        "2" августа 1992 г.

---------------------                      ---------------------

ШН  Иванов                                 Радиоцех Петров

---------------------                      ВЧД-5 ---------------

1.9. Аппаратура, радиосвязи и журнал по учету ее работы включаются в опись вагона. Типовая форма (ВУ-8А) журнала представлена в приложении. Страницы журнала нумеруются, прошиваются и место прошивки скрепляется печатью вагонного участка или депо. Журнал в обязательном порядке предъявляется членам постоянно действующей комиссии при приемке состава в пунктах формирования перед отправлением в рейс и должностным лицам, производящим проверку поезда в пути следования. При направлении вагона с радио-купе в ремонт, радиостанция демонтируется и вместе с журналом передается в кладовую депо.

2.  ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ РАДИОАППАРАТУРЫ НА ВАГОНЕ

ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ В РЕЙС

2.1. При приемке пассажирского состава в пункте формирования начальник поезда просматривает записи в журнале формы ВУ-8А и при наличии замечаний по работе радиоаппаратуры в предыдущем рейсе выясняет состояние дел по их устранению.

2.2. При отсутствии в журнале замечаний начальник поезда обязан проверить радиостанцию на работоспособность для чего:

2.2.1 при использовании радиостанция РВ-2:

а) убедиться в правильности установки переключателей на блоке БАУ-ЛВ:

- группы рабочих частот (должна быть установлена ноль седьмая группа);

- установки основного канала (должен быть установлен первый канал, что соответствует частоте 151,825 МГц);

- переключатель "ПИП" (подавитель импульсных помех) и "ПШ" (шумоподавитель) должны находиться в положении "ВКЛ";

- переключатель "ВЫЗОВ" (должен быть в положении "ВЫЗ 1");

- переключатель "МЩ" (должен быть в положении "ПОЛН").

На пункте формирования может быть установлен порядок, при котором ответственным за правильную настройку переключателей назначается кто-либо из работников радиоцеха, а ключ от крышки блока БАУ-ЛВ начальнику поезда не выдается. В этом случае работы по пункту 2.2.1 начальником поезда не выполняются.

б) проверить положение переключателя "РЕЖИМ" на пульте управления радиостанцией (должен находиться в положении "ПРИЕМ").

- Включить питание радиостанции выключателем питания на пульте управления. На пульте управления должна постоянно светиться цифра "1" сигнализирующая о том, что радиостанция настроена на первый канал и первый канал является основным.

в) произвести контроль параметров приемопередатчика для чего:

- снять микротелефонную трубку с держателя на пульте управления и нажать кнопку "КОНТРОЛЬ" на пульте. Индикатор "ПЕРЕДАЧА" на табло должен светиться постоянным светом, что свидетельствует о нормальной работе приемника;

- нажать тангенту микротелефонной трубки. Индикатор "ПЕРЕДАЧА" должен гореть постоянным свечением. При нажатой тангенте нажать кнопку "КОНТРОЛЬ". Индикатор "ПЕРЕДАЧА" должен гореть постоянным светом.

Проверка производится при свободном радиоканале.

2.2.2 При использовании радиостанции РВ-4:

а) установить органы управления блока радиооборудования в следующие положения:

- переключатель 33/ВКЛ в положение 33;

- переключатель АВ/ГВ в положение ГВ;

- тумблер ПМ в положение ВКЛ;

- тумблер МЩ в положение ПОЛН;

б) провести проверку работы радиостанции следующим образом:

включить питание радиостанции ключом на пульте ПУ-В и зафиксировать:

- звуковую сигнализацию включения радиостанции в манипуляторе;

- индикацию на цифровых индикаторах пульта "ПУ-В" номера основного канала связи в течении 2-х секунд;

- выключение всех индикаторов на пульте "ПУ-В" за исключением индикатора "ПШ".

Нажать кнопку прием на пульте "ПУ-В"

- при этом должна включиться индикация основного канала связи постоянным свечением, индикаторы "ПШ" и " " должны светиться постоянным свечением;

Нажать тангенту манипулятора, при этом должен засветиться индикатор "ПРД".

Проверка производится при свободном радиоканале.

2.2.3. Произвести проверку радиостанции путем установления радиосвязи с дежурным по вагонному участку, депо, дирекции.

2.2.4. Сделать запись в журнале ВУ-8А о результатах контрольной проверки работы радиосвязи (отразить результаты обобщенного контроля параметров приемопередатчика, а также результаты проверки действия радиосвязи).

2.3. Установление контрольной радиосвязи при приемке пассажирского состава в обязательном порядке регистрируется дежурным по вагонному участку, депо, дирекции в журнале формы ВУ-8Б (см. приложение 2).

2.4. В случае обнаружения в ходе проверки неисправности радиостанции начальник поезда обязан:

а) либо лично либо через поездного электромеханика поставить в известность дежурного по вагонному участку, который в свою очередь обязан вызвать или работников радиоцеха или работников ШЧ для устранения неисправности;

б) произвести запись в журнале формы ВУ-8А о характере неисправности.

2.5. На станции прицепки локомотива к составу начальник поезда обязан произвести проверку радиосвязи с прицепленным локомотивом. Результаты установления радиосвязи заносятся в журнал форм ВУ-8А.

2.5.1. В случае неполучения от машиниста ответа на вызов по радиосвязи, поездной электромеханик или начальник поезда должен пройти к локомотиву и информировать локомотивную бригаду о наличии в составе радиостанции, а так же о том, что связь машиниста с начальником поезда должна поддерживаться на частоте 151,825 МГц.

2.5.2. В случае отсутствия или неисправности радиостанции на локомотиве в пунктах формирования пассажирских поездов и в пути следования (при смене локомотива) начальник поезда телеграфом сообщает об этом начальнику дороги с направлением копий в ЦЛ.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОСРЕДСТВ

3.1. При пользовании радиосвязью необходимо соблюдать следующие правила:

а) включение радиостанции производится за 15 - 20 минут до отправления в рейс. Выключение - после окончания рейса и прибытия в парк отстоя или депо. В течении всего рейса, радиостанция постоянно находится во включенном состоянии в режиме дежурного приема;

в) перед посылкой вызова прослушать свободность радиоканала; при занятом радиоканале необходимо дождаться окончания переговоров;

г) послать вызывной сигнал (частота 1000 Гц для начальника поезда и машиниста локомотива) путем одновременного нажатия тангенты микротелефонной трубки и соответствующей кнопки в течение 2,5 - 3 с;

д) после посылки вызова нажать тангенту микротелефонной трубки, вызвать голосом абонента; продолжительность вызова голосом может длиться не более 7 - 10 с:

е) на каждый вызов, вызываемый абонент должен дать немедленный ответ;

ж) если после окончания вызова немедленного ответа не последует, посылку вызова следует повторить;

з) передаваемые по радиоканалу сообщения произносить кратко, ясно, без повышения голоса;

и) микротелефонную трубку при ведении переговоров необходимо держать так, чтобы микрофон был против рта, на расстоянии 3 - 5 см. Тангета микротелефонной трубки должна быть нажата при передачи речи и отпущена при приеме речи. Нажимать тангету необходимо до начала передаваемой фразы с опережением 1 - 2 с. и отпускать после окончания фразы;

к) текст передаваемых сообщений должен соответствовать установленному регламенту переговоров;

л) по окончании переговоров микротелефонную трубку следует аккуратно вложить в гнездо держателя на пульте управления, чтобы блок-контакт был надежно зажат, а тангента находилась в ненажатом положении.

3.2. Переключение групп частот радиосвязи производится порядком, установленным заводскими инструкциями, прилагаемыми к аппаратуре, и настоящей инструкцией.

3.3. В случае возникновения угрозы безопасности движения поезда или жизни людей соответствующие сообщения по радиосвязи должны передаваться независимо от занятости радиоканала с немедленным прекращением всех других переговоров.

3.4. Запрещается при эксплуатации радиостанций:

а) передавать сведения, не подлежащие передаче по радиоканалу открытым текстом;

б) применять произвольные шифры, коды и сокращения;

в) передавать сообщения при занятом радиоканале, кроме ситуаций, оговоренных в пункте 3.3;

д) вести частные переговоры, а также не связанные непосредственно с технологией работы и обеспечением безопасности движения.

3.5. Ответственным лицом за сохранность аппаратуры радиосвязи в штабном вагоне является начальник поезда (в рейсе и в пунктах оборота).

Ответственность за сохранность аппаратуры радиосвязи при поставке подвижных единиц для ремонта в депо возлагается: на дежурного по депо во время ожидания ремонта или работы на территории депо и на мастера комплексной бригады во время проведения технического обслуживания или ремонта.

4. РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕГОВОРОВ

4.1. При вызове по радиосвязи надлежит придерживаться следующих форм:

а) начальник пассажирского поезда вызывает машиниста: "Машинист поезда номер ..., ответьте"; услышав ответ, продолжает: "Я, начальник поезда номер ... фамилия ..." и далее текст вопроса или сообщения;

б) машинист вызывает начальника пассажирского поезда: "Начальник пассажирского поезда номер ..., ответьте", услышав ответ, продолжает: "Вызывает машинист вашего поезда (Фамилия)" и далее текст вопроса или сообщения;

4.2. При ответе на вызов по радиосвязи надлежит придерживаться следующих форм:

а) машинистам поездов: "Я, машинист поезда номер... (фамилия), слушаю";

б) начальникам пассажирских поездов: "Я, начальник поезда номер ... (фамилия), слушаю".

Приложение 1

к инструкции

N ЦЛ-66 от 29 июля 1992 г.

макет журнала

Форма ВУ-8А

(Пример заполнения)

| Номер записи | Дата, время проверки | Замечания по характеру работы радиостанции | Ф.И.О. ЛНП подпись | Ф.И.О. ПЭМ подпись | Дата время связи | Результаты установления связи | Ф.И.О. должность выходящего в эфир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | абонент | Ф.И.О. абонента (отметка о ремонте) |  |
| 1 | 1.1.91 | При проведении контроля индикатор "передача" мигает | Петров B.В. | Серов К.К. |  |  | ВЧ-Б Моск.ж.д. ШЧ-4 КП депо Москва-3я Радиостанция исправна "2" августа 1992 г. --------------- ШН Иванов --------------- |  |
| 2 | 19.7.92 | По результатам рейса Заречье (13, 12) - Угодье (15, 12) поезд N 765 замечаний нет | Петров B.В. | Серов К.К. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 13.12.92 5.00 | Дежурный по ВЧ | Лобанов С.В. | ЛНП Петров В.В. |
| 4 |  |  |  |  | 13.12.92 13.00. | Машинист локомотива | Федоров В.И. | ЛНП Петров В.В. |
| 5 |  |  |  |  | 14.12.92 6.00 | При попытке установления связи с локомотивной бригадой - локомотив номер 565262 приписки депо Лихачево обнаружено отсутствие (неисправность) рации на локомотиве. | ЛНП Петров В.В. ПЭМ Серов К.К. |